## Slide 1
卢光明
汇编语言与接口技术
第6&7讲：子程序结构

## Slide 2
第6&7讲：子程序结构
子程序的引出与定义
子程序调用与和返回
子程序设计方法
子程序嵌套
递归子程序
程序的连接

## Slide 3
第6&7讲：子程序结构
子程序的引出与定义
子程序调用与和返回
子程序设计方法
子程序嵌套
递归子程序
程序的连接

## Slide 4
子程序又称为过程，是能完成特定功能有一定通用性的程序段，在需要时能被其它程序调用。
调用子程序的程序常称为主程序。一般把源程序中反复出现的程序段或常用的功能独立的程序段设计成子程序供用户使用。
这样可以简化源程序结构、节省目标程序的存储空间，提高程序设计的效率。也可提高程序的可维护性和共享性。
子程序结构也是模块化程序设计的基础。本章主要介绍汇编语言子程序的定义、子程序调用和返回、子程序的参数传递以及子程序嵌套等知识。
子程序的引出与定义

## Slide 5
子程序可以实现源程序的模块化，可简化源程序结构，可以提高编程效率
子程序设计要利用过程定义伪指令
参数传递是子程序设计的重点和难点
子程序可以嵌套或递归
子程序的引出与定义
CALL Process
…
…
…
Process proc
…
RET
主程序
子程序
…

## Slide 6
子程序的定义是由过程定义伪指令PROC和ENDP实现，格式如下：
过程名 PROC [NEAR|FAR] ；子程序开始定义
… ；过程体
RET ；返回主程序
过程名 ENDP ；子程序定义结束
过程名（子程序名）为符合语法的标识符
  NEAR属性（段内近调用）的过程只能被相同代码段的其他程序调用。
  FAR属性（段间远调用）的过程可以被相同或不同代码段的程序调用。
（1）子程序和调用程序在同一个代码段中，则子程序定义为NEAR属性。
（2）子程序和调用程序不在同一个代码段中，则子程序定义为FAR属性。
（3）主程序通常定义为FAR属性，这是因为主程序被看作DOS调用的一个子程序，以便执行完返回DOS。
子程序的引出与定义

## Slide 7
子程序调用和返回指令：
code1 segment
main proc far
……
call far ptr subp
……
ret
main endp
code1 ends
code2 segment
subp proc far
……
ret
subp endp
code2 ends
段间调用和返回
code segment
main proc far
……
call subp
……
ret
main endp
subp proc near
……
ret
subp endp
code ends
段内调用和返回
子程序的引出与定义
Notes: PROC 的 NEAR/FAR 属性, 涉及到调用时是否需要将 CS 压栈, 以及子程自己在返回时是否需要将 CS 出栈. 从编译过程上来说, 子程的属性是由定义子程时确定的, 不是所用 CALL 指令决定.

## Slide 8
例：编写一个子程序，从键盘输入一位十进制数。
；子程序名：stdin
；功能：从键盘输入1位十进制数，若不是十进制数，则重新输入。
；入口参数：等待键盘输入
；出口参数：al中存放输入的数值
stdin proc ;缺省表示Near属性
again: mov ah, 1
int 21h
cmp al, 30h
jl again
cmp al, 39h
jg again
and al, 0fh ;ASCII码->0~9，or (sub al, 30h)
ret
stdin endp
子程序的引出与定义
DOS系统调用INT 21H-单字符输入：
  功能号1送AH
  AL=输入字符

## Slide 9
第6&7讲： 子程序结构
子程序的引出与定义
子程序调用与和返回
子程序设计方法
子程序嵌套
递归子程序
程序的连接

## Slide 10
子程序调用与返回由CALL和RET指令实现。
子程序调用指令首先把子程序的返回地址IP或CS∶IP（即CALL指令的下一条指令的地址）压入堆栈，然后转移到子程序的入口地址执行子程序。
  子程序和主程序在同一个代码段中称为段内调用；
  子程序和主程序不在同一个代码段中，称为段间调用。
子程序返回指令负责把压入栈区的返回地址弹出送IP或CS∶IP，实现返回主程序继续往下执行。子程序的返回也分为段内返回和段间返回。
子程序调用与返回

## Slide 11
子程序调用：隐含使用堆栈保存返回地址
  call near ptr subp
  (1) 返回地址（IP）入栈
  (2) 转子程序
  (IP) ← subp的偏移地址
  call far ptr subp
    (1) 返回地址（CS、IP）入栈
    (2) 转子程序
(CS) ← subp的段地址
(IP) ← subp的偏移地址
(IP)
(SP)→
(IP)
(SP)→
(CS)
子程序调用与返回

## Slide 12
返回指令
汇编格式： RET [VAL]
VAL为一个正偶数
（1）段内返回（近返回）
IP←（SP+1，SP）
SP ←SP+2
SP ←SP+VAL（如果选用了VAL）
（2）段间返回（远返回）
IP ←（SP+1，SP）
SP ←SP+2
CS ←（SP+1，SP）
SP ←SP+2
SP ←SP+VAL（如果选用了VAL）
子程序调用与返回
VAL只是修改了返回后SP的值。
作用：调用子程序时先把所需参数入栈，调用结束后这些参数不在有用，可以修改堆栈指针使其指向参数入栈以前的值。
进栈：高地址->底地址，出栈：底地址->高地址

## Slide 13
例：带立即数返回
(SP)
堆栈段
code segment
main proc far
……
push ax
push bx
push cx
call sub
……
ret
main endp
sub proc near
……
ret 6
sub endp
code ends
(IP)
(cx)
(bx)
(ax)
(SP)
(SP)
子程序调用与返回

## Slide 14
例：以下程序用于计算=m!/(n!*(m-n)!)的值（m、n为自然数，且m>n）。（假设阶乘乘积大小不超过两个字节）
N送CX
调用SUB1子程序
AX（即n!）送BX
M送CX
调用SUB1子程序
AX/BX（即m!/n!）送BX
M-n送CX
调用SUB1子程序
AX（即(m-n)!）与BX互换
AX/BX（即m!/n!/ (m-n)!）送AX
存储AX
Y
N
SUB1子程序开始
1送AX
AX*CX送AX
CX-1送AX
CX=0
返回
开始
结束
子程序调用与返回

## Slide 15
DATA SEGMENT
M EQU 8
N EQU 3
RES DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV CX, N
CALL SUB1 ；调子程序计算n!
MOV BX, AX
MOV CX, M
CALL SUB1 ；调子程序计算m!
DIV BX ；m!/n!送 AX
MOV BX, AX
MOV CX,M
SUB CX, N
CALL SUB1 ；调用子程序，计算(m-n)!
XCHG BX, AX
DIV BX ；m!/n!/ (m-n)! 送AX
MOV RES, AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
SUB1 PROC ；计算阶乘的子程序
MOV AX, 1
NEXT:MUL CX
LOOP NEXT
RET
SUB1 ENDP
CODE ENDS
END START
子程序调用与返回
实例：计算=m!/(n!*(m-n)!)，其中m=8，n=3.
Notes: MOV DX, 0

## Slide 16
;计算=m!/(n!*(m-n)!)，其中m=8，n=3.
DATA SEGMENT
M EQU 8
N EQU 3
RES DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
main proc far
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
MOV AX,DATA
MOV DS, AX
MOV CX, N
CALL SUB1 ;调子程序计算n!
MOV BX, AX
MOV CX, M
CALL SUB1 ;调子程序计算m!
DIV BX ;m!/n!送 AX
MOV BX, AX
MOV CX, M
SUB CX, N
CALL SUB1 ;调用子程序，计算(m-n)!
XCHG BX, AX
DIV BX ;m!/n!/ (m-n)! 送AX
MOV RES, AX
RET
main endp
SUB1 PROC ;计算阶乘的子程序
MOV AX,1
NEXT: MUL CX
LOOP NEXT
RET
SUB1 ENDP
CODE ENDS
END main
子程序调用与返回
实例：计算=m!/(n!*(m-n)!)，其中m=8，n=3.
Notes: end语句，表示整个程序结束，后面跟着的就是程序的入口地址，如果入口是start，就以END Start结束，如果入口是main函数，就以END main结束。

## Slide 17
寄存器内容的保护与恢复
通常主程序和子程序是分别编制的，所以它们可能会使用同一个寄存器。如果主程序中某个寄存器的内容在调用子程序后还要用，而子程序又恰好使用了同一个寄存器，当子程序修改了寄存器的内容后，返回到主程序时，该寄存器的内容被修改，常常会导致调用程序的出错。为此，必须进行现场保护。
子程序调用与返回

## Slide 18
子程序调用与返回

## Slide 19
保护现场和恢复现场的方法有两种：
（1）利用堆栈：利用入栈指令PUSH保护现场，利用出栈指令POP恢复现场。
（2）利用内存单元：用传送指令MOV将寄存器的内容保存到指定的内存单元，需要时，再利用传送指令将指定的单元内容传送到指定的寄存器中加以恢复。
由于堆栈法比较方便，故使用的较多。
保护现场和恢复现场的工作可以在主程序中实现，也可以在子程序中实现，但要在同一部分实现。
子程序调用与返回

## Slide 20
在主程序中保护和恢复现场的格式如下：
MAIN PROC FAR PN PROC
： ：；子程序
保护现场 ：；主体
CALL PN RET
恢复现场 PN ENDP
：
MAIN ENDP
在子程序中保护和恢复现场的格式如下：
MAIN PROC FAR PN PROC
： 保护现场
： ：；子程序 CALL PN ：；主体
： 恢复现场
RET
MAIN ENDP PN ENDP
子程序调用与返回

## Slide 21
注意：
子程序的调用类型必须与定义类型一致。
若程序设计中使用了子程序，则需注意定义堆栈段。
子程序调用与返回
思考：
既然Far属性既可以段内调用又可以段间调用，Near属性是否有必要存在？
Call指令实际上也是跳转到某一程序段执行，它和JMP指令有何不同？
段内跳转vs段间跳转，寻址的效率高。
Call会把它的下一条指令地址压入堆栈，然后跳转到子程序处；Ret会自动弹出返回地址，并返回执行。而JMP只是简单的跳转。
Call的本质相当于push+jmp；Ret的本质相当于pop+jmp。

## Slide 22
子程序调用与返回
……
……
……
jmp result ; 跳转
back:
……
……
……
result:
……
……
……
JMP back
……
CALL vs JMP：

## Slide 23
第6&7讲：子程序结构
子程序的引出与定义
子程序调用与和返回
子程序设计方法
子程序嵌套
递归子程序
程序的连接

## Slide 24
子程序的常见格式：
PROG PROC ;具有缺省属性的子程序
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX ；保护现场
PUSH DX
┆
POP DX
POP CX
POP BX ；恢复现场
POP AX
RET ；返回断点处
PROC ENDP
注意：堆栈“先进后出”的操作特点，恢复寄存器的顺序不能搞错 。
子程序设计方法
子程序可以放在代码段主程序开始执行之前的位置，也可放在代码段的末尾主程序执行终止后的位置。

## Slide 25
当子程序和主程序在同一个代码段中，子程序的位置可以在主程序之前或之后定义。
code segment
main proc far
……
call suba
……
ret
main endp
suba proc near
……
ret
suba endp
code ends
code segment
main proc far
......
call subr1
......
ret
subr1 proc near
......
ret
subr1 endp
main endp
code ends
子程序设计方法

## Slide 26
例题：无参数传递的子程序：
;子程序功能：实现光标回车换行
dpcrlf proc ;过程开始
push ax ;保护寄存器AX和DX
push dx
mov dl, 0dh ;显示回车
mov ah, 2
int 21h
mov dl, 0ah ;显示换行
mov ah, 2
int 21h
pop dx ;恢复寄存器DX和AX
pop ax
ret ;子程序返回
dpcrlf endp ;过程结束
子程序设计方法
DOS系统调用INT 21H-单字符输出：
  功能号2送AH
  DL=输出字符

## Slide 27
良好的编程习惯：子程序说明
（1）子程序名（子程序入口地址）：用过程定义伪指令定义该过程时的过程名。
（2）子程序功能：用自然语言或数学语言等形式简单清楚地描述子程序完成的功能。
（3）入口条件：说明子程序有几个入口参数及其意义和存放位置。
（4）出口条件：说明子程序有几个输出参数，这些参数表示的意义及存放位置。
（5）受影响的寄存器：说明子程序运行后，哪些寄存器的内容被破坏了，以便使用者在调用该子程序之前注意保护现场。
例如：
（1）子程序名：SQROOT
（2）子程序功能：求一个整数字数据的平方根的整数部分
（3）入口条件：被开方数在CX中
（4）出口条件：平方根在CX中
（5）受影响的寄存器：CX及标志寄存器。
子程序设计方法

## Slide 28
主程序与子程序之间的参数传递：
入口参数（输入参数）：
  主程序提供给子程序
出口参数（输出参数）：
  子程序返回给主程序
参数的形式：
  数据本身（传值）
  数据的地址（传址）
子程序设计方法

## Slide 29
模块内（同一源程序文件）参数传递常用的方法有以下四种：
（1）寄存器法；
（2）变量法；
（3）堆栈法；
（4）参数地址指针法。
以计算下述函数为例，详细说明各种参数传递方法。
例：编制程序计算式中平方根整数部分的和。
子程序设计方法

## Slide 30
1. 寄存器法
把参数存于约定的寄存器中。
子程序对带有出口参数的寄存器不能保护和恢复（主程序视具体情况进行保护）。
子程序对带有入口参数的寄存器可以保护，也可以不保护(一般建议保护)。
子程序说明文件如下：
  （1）子程序名：SQROOT
  （2）子程序功能：求一个整数字数据的平方根的整数部分。
  （3）入口条件：被开方数在CX中。
  （4）出口条件：平方根在CX中。
  （5）受影响的寄存器：CX及标志寄存器。
  依据此子程序说明文件编写的子程序和主程序如下：
子程序设计方法

## Slide 31
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH DX
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
MOV CX, BX
POP DX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP
子程序设计方法

## Slide 32
；主程序清单如下：
SSEG SEGMENT STACK
STK DW 20H DUP(0)
SSEG ENDS
DSEG SEGMENT
PX DW 1000
PY DW 2000
RLT DW 0
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG, SS:SSEG
START: MOV AX, DSEG
MOV DS,AX
MOV AX, SSEG
MOV SS, AX
MOV SP, 20H
MOV CX,PX
SHL CX,1
CALL SQROOT
PUSH CX
MOV CX,PY
SHL CX,1
ADD CX,PY
CALL SQROOT
POP AX
ADD AX, CX
MOV CX,150
CALL SQROOT
ADD AX, CX
MOV RLT, AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
……
CSEG ENDS
END START
子程序设计方法

## Slide 33
2. 用变量传递参数（子程序和调用程序在同一个源文件）
主程序和子程序直接采用同一个变量名共享同一个变量，实现参数的传递。
子程序说明文件如下：
（1）子程序名：SQROOT。
（2）子程序功能：求一个整数字数据的平方根的整数部分。
（3）入口条件：被开方数在ARGX单元。
（4）出口条件：平方根在ROOT字单元。
（5）受影响的寄存器：标志寄存器。
依据此子程序说明文件编写的子程序和主程序如下：
子程序设计方法

## Slide 34
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
XOR BX, BX
MOV CX，ARGX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
MOV ROOT, BX
POP DX
POP CX
  POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP
子程序设计方法

## Slide 35
；主程序清单如下：
SSEG SEGMENT STACK
STK DW 20H DUP(0)
SSEG ENDS
DSEG SEGMENT
PX DW 1000
PY DW 2000
RLT DW 0
ARGX DW 0
ROOT DW 0
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG
ASSUME DS:DSEG
ASSUME SS:SSEG
START:
MOV AX, DSEG
MOV DS, AX
MOV AX, SSEG
MOV SS, AX
MOV SP, 20H
MOV DX, PX
SHL DX, 1
MOV ARGX, DX
CALL SQROOT
MOV AX, ROOT
MOV DX, PY
SHL DX, 1
ADD DX, PY
MOV ARGX, DX
CALL SQROOT
ADD AX, ROOT
MOV ARGX, 150
CALL SQROOT
ADD AX, ROOT
MOV RLT, AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
CSEG ENDS
END START
子程序设计方法

## Slide 36
例:计算字节数组的校验和（校验和是指不记进位的累加）。
子程序名： checksuma
子程序功能：求一组字节数据的校验和；
入口参数：CX＝元素个数，
DS:BX＝数组的段地址：偏移地址
出口参数：AL＝校验和；
受影响的寄存器：CX、BX、AL及标志寄存器。
子程序设计方法
主程序：
… ;设置入口参数（含有DS←数组的段地址）
mov bx, offset array ;BX←数组的偏移地址
mov cx, count ;CX←数组的元素个数
call checksuma ;调用求和过程
mov result, al ;处理出口参数
…

## Slide 37
子程序：
checksuma proc
xor al, al ;累加器清0
suma: add al, [bx] ;求和
inc bx ;指向下一个字节
loop suma
ret
checksuma endp
子程序设计方法

## Slide 38
堆栈法
主程序将子程序的入口参数压入堆栈，子程序从堆栈中取出参数；
子程序将出口参数压入堆栈，主程序弹出堆栈取得它们。
子程序说明文件如下：
（1）子程序名：SQROOT。
（2）子程序功能：求一个整数字数据的平方根的整数部分。
（3）入口条件：被开方数在堆栈中。
（4）出口条件：平方根在堆栈中。
（5）受影响的寄存器：标志寄存器。
依据此子程序说明文件编写的子程序和主程序如下：
子程序设计方法

## Slide 39
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
ADD SP, 8
POP CX
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
SP
返回地址
：
参数
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
PUSH BX
SUB SP, 8
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP
刚进入时堆栈的情况
子程序设计方法
PUSH CX ;堆栈传递入口参数
CALL SQROOT
POP CX ;堆栈返回运算结果

## Slide 40
返回地址
：
AX
BX
SP
CX
参数
执行完保护现场后
堆栈的情况
子程序设计方法
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
ADD SP, 8
POP CX
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
PUSH BX
SUB SP, 8
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP

## Slide 41
SP
返回地址
：
AX
BX
CX
参数
执行完SP+8后
堆栈的情况
子程序设计方法
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
ADD SP, 8
POP CX
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
PUSH BX
SUB SP, 8
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP

## Slide 42
SP
返回地址
：
AX
BX
CX
参数
执行完POP CX后
堆栈的情况
子程序设计方法
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
ADD SP, 8
POP CX
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
PUSH BX
SUB SP, 8
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP

## Slide 43
SP
返回地址
：
AX
BX
CX
平方根
执行完PUSH BX后
堆栈的情况
子程序设计方法
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
ADD SP, 8
POP CX
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
PUSH BX
SUB SP, 8
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP

## Slide 44
SP
返回地址
：
AX
BX
CX
平方根
执行完SP-8后
堆栈的情况
子程序设计方法
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
ADD SP, 8
POP CX
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
PUSH BX
SUB SP, 8
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP

## Slide 45
SP
返回地址
：
AX
BX
CX
平方根
执行完恢复现场后
堆栈的情况
子程序设计方法
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
ADD SP, 8
POP CX
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
PUSH BX
SUB SP, 8
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP

## Slide 46
SSEG SEGMENT
STK DW 20H DUP(0)
SSEG ENDS
DSEG SEGMENT
PX DW 50
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG,DS:DSEG,SS:SSEG
START: MOV AX, DSEG
MOV DS,AX
MOV AX, SSEG
MOV SS, AX
MOV SP, 20H
MOV CX,PX
SHL CX,1
PUSH CX ;堆栈传递入口参数
CALL SQROOT
POP CX ;堆栈返回运算结果
MOV AH, 4CH
INT 21H
子程序设计方法
主程序:

## Slide 47
思考：
如果子程序在得到参数后
还要使用堆栈将会如何？
怎样解决？
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
ADD SP, 8
POP CX
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1:
MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2: DEC BX
SQRT3:
PUSH BX
SUB SP, 8
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP
SP
返回地址
：
AX
BX
CX
参数
执行完POP CX后
堆栈的情况
子程序设计方法

## Slide 48
;子程序清单如下：
SQROOT PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH BP
MOV BP, SP
MOV CX, [BP+10]
XOR BX, BX
AND CX, CX
JZ SQRT3
SQRT1: MOV AX, BX
MUL BX
CMP CX, AX
JB SQRT2
INC BX
JMP SQRT1
SQRT2:
DEC BX
SQRT3:
MOV [BP+10], BX
POP BP
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SQROOT ENDP
返回地址
：
AX
BX
SP
CX
参数
子程序设计方法
用寻址指令代替POP指令，不改变SP的值！
BP

## Slide 49
4. 约定参数地址指针法
例：设内存有三组无符号字数据，三组数据的首地址分别为LIST1，LIST2和LIST3，数据个数分别存放在CNT1，CNT2和CNT3单元。编制程序计算三组数据中最小数之和并存入SUM开始的单元。
子程序说明文件如下：
（1）子程序名：FMIN
（2）子程序功能：求一组无符号字数据的最小值
（3）入口条件：数据首地址在SI中，元素个数在CX中
（4）出口条件：最小值在AX中
（5）受影响的寄存器：AX及标志寄存器。
依据此子程序说明文件编写的子程序和主程序如下：
子程序设计方法

## Slide 50
;子程序清单如下：
FMIN PROC
PUSH SI
PUSH CX
MOV AX，[SI]
DEC CX
JZ RETN ；数组长度为1，则结束
FMIN2： ADD SI，2
CMP AX，[SI]
JB FMIN1
MOV AX，[SI]
FMIN1： LOOP FMIN2
RETN： POP CX
POP SI
RET
FMIN ENDP
子程序设计方法

## Slide 51: ；主程序清单如下： SSEG SEGMENT STACK STK DB 20 DUP（0） SSEG ENDS DSEG SEGMENT LIST1 DW 100，110，48，130，24，150 CNT1 DW 6 LIST2 DW 200，20，220，6，240 CNT2 DW 5 LIST3 DW 300，15，340，350 CNT3 DW 4 SUM DW 0 DSEG ENDS CSEG SEGMENT ASSUME CS：CSEG，DS：DSEG ASSUME SS：SSEG START：MOV AX，DSEG MOV DS，AX MOV AX，SSEG MOV SS，AX LEA SI，LIST1 MOV CX，CNT1
CALL FMIN
MOV BX，AX
LEA SI，LIST2
MOV CX，CNT2
CALL FMIN
ADD BX，AX
LEA SI，LIST3
MOV CX，CNT3
CALL FMIN
ADD BX，AX
MOV SUM，BX
MOV AH，4CH
INT 21H
……
CSEG ENDS
END START
子程序设计方法

## Slide 52
第6&7讲：子程序结构
子程序的引出与定义
子程序调用与和返回
子程序设计方法
子程序嵌套
递归子程序
程序的连接

## Slide 53
所谓子程序嵌套是指在一个子程序的内部再调用其它子程序,其结构可描述如下:
:
:
:
CALL SR1
:
:
RET
主程序
MAIN:
:
:
:
CALL SR2
:
:
RET
:
:
:
CALL SR3
:
:
RET
:
:
:
:
:
:
RET
子程序SR3
子程序SR2
子程序SR1
SR3:
SR2:
SR1:
子程序嵌套

## Slide 54
子程序嵌套注意事项：
嵌套深度（即嵌套的层次数）逻辑上没有限制，但由于子程序的调用需要在堆栈中保存返回地址以及寄存器等数据，因此实际上受限于开设的堆栈空间。
嵌套子程序的设计并没有什么特殊要求，除子程序的调用和返回应正确使用CALL和RET指令外，还要注意寄存器的保存与恢复，以避免各层子程序之间因寄存器使用冲突而出错。
子程序嵌套

## Slide 55
子程序嵌套的例子：
有如下子程序说明文件：
（1）子程序名：HTOA；
（2）子程序功能：将一位十六进制数转换为ASCII码；
（3）入口条件：要转换的数据在AL中的低四位；
（4）出口条件：十六进制数的ASCII码在AL中；
（5）受影响的寄存器：AL和标志寄存器。
子程序清单如下：
HTOA PROC
AND AL，0FH
CMP AL，10
JC HTOA1
ADD AL，7
HTOA1：ADD AL，30H
RET
HTOA ENDP
0~9：30H~39H，差值为30H
A~F：41H~46H，差值为37H
子程序嵌套

## Slide 56
子程序嵌套的例子：
现在我们要编制将AL中的两位十六进制数转换为ASCII码的子程序BHTOA，就可以利用上述子程序实现。BHTOA的子程序说明文件如下：
（1）子程序名：BHTOA；
（2）子程序功能：将两位十六进制数转换为ASCII码；
（3）入口条件：要转换的数据在AL中；
（4）出口条件：高位十六进制数的ASCII码在AH中；
低位十六进制数的ASCII码在AL中；
（5）受影响的寄存器：AX和标志寄存器。
子程序清单如下：
BHTOA PROC
PUSH CX
MOV CH，AL
MOV CL，4
SHR AL，CL
CALL HTOA
MOV AH，AL
MOV AL，CH
CALL HTOA
POP CX
RET
BHTOA ENDP
子程序嵌套

## Slide 57
子程序清单如下：
QHTOA PROC
PUSH AX
MOV AL，AH
CALL BHTOA
MOV BX，AX
POP AX
CALL BHTOA
RET
QHTOA ENDP
思考题：如何编制将AX中的四位十六进制数转换为ASCII码的子程序QHTOA？
可以利用上述子程序实现。QHTOA的子程序说明文件如下：
（1）子程序名：QHTOA；
（2）子程序功能：将四位十六进制数转换为ASCII码；
（3）入口条件：要转换的数据在AX中；
（4）出口条件：
最高位数的ASCII码在BH中；次高位数的ASCII码在BL中；
次低位数的ASCII码在AH中；最低位数的ASCII码在AL中；
（5）受影响的寄存器：BX，AX和标志寄存器。
子程序嵌套

## Slide 58
QHTOA PROC
PUSH AX
MOV AL，AH
CALL BHTOA
MOV BX，AX
POP AX
CALL BHTOA
RET
QHTOA ENDP
子程序嵌套
BHTOA PROC
PUSH CX
MOV CH，AL
MOV CL，4
SHR AL，CL
CALL HTOA
MOV AH，AL
MOV AL，CH
CALL HTOA
POP CX
RET
BHTOA ENDP
HTOA PROC
AND AL，0FH
CMP AL，10
JC HTOA1
ADD AL，7
HTOA1：
ADD AL，30H
RET
HTOA ENDP

## Slide 59
第6&7讲：子程序结构
子程序的引出与定义
子程序调用与和返回
子程序设计方法
子程序嵌套
递归子程序
程序的连接

## Slide 60
子程序能直接或间接地调用自身称为递归调用，具有递归调用性质的子程序称为递归子程序。递归子程序用于解递归函数。
注意：
递归函数的递归过程必须是有限的。即每个递归函数都有一个非递归终值，递归过程一旦求得该值，就结束递归。
递归子程序必须采用寄存器或堆栈传递参数，递归深度受堆栈空间的限制。
递归子程序

## Slide 61
例：编程计算n!
分析：阶乘函数就是一个递归函数，对于任一个大于等于0的正整数N，其函数值定义为：
如：FACT为计算阶乘的函数，则4! 计算为：
FACT(4)= 4*FACT(3)
=4*3*FACT(2)
=4*3*2*FACT(1)
=4*3*2*1*FACT(0)
=4*3*2*1*1
=24
递归子程序

## Slide 62
计算阶乘函数的算法归纳如下：
（1）测试N=0吗？是，则令FACT（N）=1，返回；
（2）保存N，并令N=N-1，调用自身求得FACT（N-1）；
（3）顺序取出保存的N值（后保存的先取出）；
（4）计算FACT（N）=N*FACT（N-1），并返回。
依据上述算法编制的计算阶乘函数的子程序说明文件及清单如下：
子程序说明文件：
（1）子程序名：FACT；
（2）子程序功能：计算N的阶乘（0≤N≤8） ；
（3）入口条件：N值在BX中；
（4）出口条件：N！值在AX中；
（5）受影响的寄存器：AX，BX，DX和标志寄存器F。
递归子程序

## Slide 63
FACT PROC
AND BX,BX
JZ FACT1
PUSH BX
DEC BX
CALL FACT
POP BX
MUL BX
RET
FACT1: MOV AX,1
RET
FACT ENDP
BX=0吗?
设置AX为1
保存BX，
计算BX-1
(1)测试N=0吗？是，则令FACT(N)=1，返回；
(2)保存N，并令N=N-1，调用自身求得FACT(N-1)；
(3)顺序取出保存的N值（后保存的先取出）；
(4)计算FACT(N)=N*FACT(N-1)，并返回。
再次调用自身计算FACT(BX)
取出保存的BX
计算AX*BX
返回
开始
结束
Y
N
递归子程序

## Slide 64
FACT PROC
AND BX,BX
JZ FACT1
PUSH BX
DEC BX ;BX=1
CALL FACT
POP BX ;BX=2
MUL BX
RET
FACT1: MOV AX,1
RET
FACT ENDP
递归子程序
递归程序的调用与返回
例：求2！，BX=2
FACT PROC
AND BX,BX
JZ FACT1
PUSH BX
DEC BX ;BX=0
CALL FACT
POP BX ;BX=1
MUL BX
RET
FACT1: MOV AX,1
RET
FACT ENDP
FACT PROC
AND BX,BX
JZ FACT1
PUSH BX
DEC BX
CALL FACT
POP BX
MUL BX
RET
FACT1: MOV AX,1
RET
FACT ENDP

## Slide 65: 例：求S=X！+Y！。设X，Y存放在MNVAL开始的单元。其值在4~7之间。计算结果存入RLT单元。
程序清单如下：
DSEG SEGMENT
  MNVAL DW 4，7
  RLT DW 0
DSEG ENDS
SSEG SEGMENT STACK
STK DB 50 DUP（0）
SSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS：CSEG，DS：DSEG
ASSUME SS：SSEG
START： MOV AX，DSEG
MOV DS，AX
MOV AX，SSEG
MOV SS，AX
LEA SI，MNVAL
MOV BX，[SI]
CALL FACT
PUSH AX
MOV BX，[SI+2]
CALL FACT
POP BX
ADD AX，BX
MOV RLT，AX
MOV AH，4CH
INT 21H
CSEG ENDS
END START
递归子程序

## Slide 66: 递归子程序
递归的优缺点
优点：
  代码更简洁清晰，可读性更好。
缺点：
  递归的话函数调用是有开销的，而且递归的次数受堆栈大小的限制。
  时间和空间消耗比较大。每一次函数调用都需要在内存栈中分配空间以保存参数，返回地址以及临时变量，而且往栈里面压入数据和弹出都需要时间。
  递归还有栈溢出的问题，每个进程的栈容量是有限的。由于递归需要系统堆栈，所以空间消耗要比非递归代码要大。如果递归深度太大，可能系统撑不住。

## Slide 67
第6&7讲：子程序结构
子程序的引出与定义
子程序调用与和返回
子程序设计方法
子程序嵌套
递归子程序
程序的连接

## Slide 68
开发大型应用程序时，通常把复杂的程序分成多个功能独立的模块，分别编写成子程序，然后在汇编或连接阶段把各模块连接起来，形成最终的应用程序。
子程序的连接
模块连接方法：
（1）在汇编时（MASM时）把各个模块连接在一起。
（2）在连接时（ LINK 时）把各个模块连接在一起。

## Slide 69
（1）在汇编时把各个模块连接在一起
使用INCLUDE伪指令，把几个已独立编制好的.ASM文件在汇编时连接在一起，形成一个完整的.OBJ文件。
子程序的连接
INCLUDE 包含伪指令
格式：INCLUDE FN ;FN为源程序模块的文件名，每一个INCLUDE后面只能有一个文件名。
注意：
利用INCLUDE伪指令包含其它文件，其实质仍然是一个源程序，只是分成几个文件书写；
被包含的文件不能独立汇编，是依附主程序而存在的;
所以合并的源程序之间的各种标识符，应该统一规定，不能发生冲突；
另外由于是源程序的结合，每次汇编都要对被包含的源程序进行汇编，增加了汇编的时间。

## Slide 70
子程序的连接
例：从键盘输入一个数n（(0≤n≤8)，求n!，并用16进制输出结果。前面几个例子的子程序编写成子程序模块，供主程序调用。
;子程序名：stdin.asm
;功能：完成从键盘输入一位十进制数
;入口参数：等待键盘输入
;出口参数：al中存放输入的数值
stdin proc
again: mov ah, 1
int 21h
cmp al, 30h
jl again
cmp al, 39h
jg again
and al, 0fh
ret
stdin endp
; DISPBXD.asm
DISPBXD PROC
mov ch, 4 ;循环次数
rotate: mov cl, 4 ;移位次数
rol bx, cl ;bx循环左移4位
mov al, bl ;移位后的低8位送al
and al, 0fh ;取al的低四位
add al, 30h ;0-9转ascii码，加30h
cmp al, 3ah ;比较是否是a-f
jl printit ;如果小于3ah，直接输出
add al, 7h ;反之说明是a-f，则加7
printit: mov dl, al
mov ah, 2
int 21h
dec ch ;循环次数减1
jnz rotate ;若zf不为0则循环
ret
DISPBXD ENDP
FACT PROC
AND BX,BX
JZ FACT1
PUSH BX
DEC BX
CALL FACT
POP BX
MUL BX
RET
FACT1: MOV AX,1
RET
FACT ENDP
没有定义段！

## Slide 71
子程序的连接
例：从键盘输入一个数n（(0≤n≤8)，求n!，并用十六进制输出结果。前面几个例子的子程序编写成子程序模块，供主程序调用。
;主程序main.asm
;extrn stdin:far, fact:far, dispbxd:far 不需要
Stack segment
dw 128 dup(0)
Stack ends
Code segment
Assume cs: code, ss: stack
Start: mov ax, stack
mov ss, ax
mov ax, 0
call stdin ;输入一位数到AL
mov bx, ax
call fact ;计算一个数的阶乘
mov bx, ax
call dispbxd
mov ah, 4ch
int 21h
include stdin.asm
include dispbxd.asm
code ends
end start
masm main.asm
使用的子程序要安排在代码段中，必须用INCLUDE包含进去。

## Slide 72
（2）在LINK连接时把各个模块连接在一起
对各个子程序模块单独进行汇编产生相应的目标模块（OBJ文件），最后再用连接程序把它们连接起来，形成一个完整的可执行程序。
采用这种模块化程序设计方法，程序不但结构清晰，也便于调试。
采用模块化程序设计，各模块之间会存在着相互调用，即一个模块会引用在另一个模块中定义的标识符（包括变量、标号、过程名等），因此标识符的作用范围需严格定义。
标识符有两种：
1）在本模块中定义，供本模块使用的标识符称为局部标识符；2）在一个模块中定义，而又在另一个模块中引用的标识符称为外部标识符(全局标识符)。
子程序的连接

## Slide 73
声明共用的变量、标号、过程
各个模块间共用的变量、标号、过程等要说明
  PUBLIC 标识符 [,标识符...] ;定义标识符的模块使用
  EXTRN 标识符:类型 [,标识符:类型...] ;调用标识符的模块使用
标识符是变量名、标号、过程名等。
类型是byte / word / dword（变量）或near / far（过程）。
在一个源程序中，public/extrn语句可以有多条。
各模块间的public/extrn伪指令要互相配对，并且指明的类型互相一致。
子程序的连接

## Slide 74
需要遵循的原则：
  ① 声明共用的变量、过程等
  ② 处理好参数传递问题
把多个.OBJ文件连接成一个完整的.EXE文件，要求：
各源程序要设置必要的段地址，至少要设置代码段（其它段根据需要安排）；
本模块中存在可被其它模快引用的标号时，用PUBLIC语句声明；
模块中要使用其它模块的标号时，用EXTRN语句说明。EXTRN和PUBLIC语句放在所有段的前面。
子程序的连接

## Slide 75
例：设模块A要引用模块B中的两个变量和标号：ARG和L_NAME，则在模块B中要用PUBLIC说明，而在模块A中要用EXTRN说明。
模块A:
EXTRN ARG：WORD
EXTRN L_NAME：FAR
A_SEGD SEGMENT PUBLIC
D_BYTE DB 10 DUP(0)
A_SEGD ENDS
A_SEGC SEGMENT
ASSUME CS:A_SEGC,DS:A_SEGD
START: MOV AX,A_SEGD
MOV DS,AX
MOV BX, ARG
…
JMP FAR PTR L_NAME
A_SEGC ENDS
END START
模块B:
PUBLIC ARG, L_NAME
A_SEGD SEGMENT PUBLIC
ARG DW 1234H,5678H
A_SEGD ENDS
B_SEGC SEGMENT
ASSUME CS:B_SEGC,DS:A_SEGD
BEGIN: MOV AX,B_SEGD
MOV DS,AX
…
L_NAME:CMP AH,10
…
B_SEGC ENDS
END
这种方式下，各模块要定义段！

## Slide 76
子程序的连接
例：从键盘输入一个数n（(0≤n≤8)，求n!，并用16进制输出结果。前面几个例子的子程序编写成子程序模块，供主程序调用。
;子程序名：stdin.asm
;功能：完成从键盘输入一位十进制数
;入口参数：等待键盘输入
;出口参数：al中存放输入的数值
public stdin
code segment
assume cs:code
stdin proc far
again: mov ah, 1
int 21h
cmp al, 30h
jl again
cmp al, 39h
jg again
and al, 0fh
ret
stdin endp
code ends
; DISPBXD.asm
public dispbxd, fact
code segment
assume cs:code
DISPBXD PROC FAR
mov ch, 4 ;循环次数
rotate: mov cl, 4 ;移位次数
rol bx, cl ;bx循环左移4位
mov al, bl ;移位后的低8位送al
and al, 0fh ;取al的低四位
add al, 30h ;0-9转ascii码，加30h
cmp al, 3ah ;比较是否是a-f
jl printit ;如果小于3ah，说明是0- 9，直接输出
add al, 7h ;反之说明是a-f，则加7
printit:mov dl, al
mov ah, 2
int 21h
dec ch ;循环次数减1
jnz rotate ;若zf不为0则循环
ret
DISPBXD ENDP
FACT PROC FAR
AND BX,BX
JZ FACT1
PUSH BX
DEC BX
CALL FACT
POP BX
MUL BX
RET
FACT1: MOV AX,1
RET
FACT ENDP
code ends
这种方式下各模块要定义段！

## Slide 77
子程序的连接
例：从键盘输入一个数n（(0≤n≤8)，求n!，并输出结果。前面几个例子的子程序编写成子程序模块，供主程序调用。
;主程序main.asm
extrn stdin:far,fact:far,dispbxd:far
Stack segment stack
dw 128 dup(0)
Stack ends
Code segment
Assume cs:code, ss:stack
Start: call stdin
mov ah,0
mov bx,ax
call fact
mov bx,ax
call dispbxd
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start
1.各个模块分别汇编，生成目标文件stdin.obj、dispbxd.obj和main.obj。
2.然后一起连接：
link main.obj stdin.obj dispbxd.obj
生成可执行程序：main.exe
当子程序模块很多时，可以把它们统一管理起来，存入一个或多个子程序库中。库文件可以把它看成是子程序的集合。(MASM系统提供了库管理程序LIB.EXE，可以建立、组织和维护子程序库，使用的时候用include伪指令将该库包含进来。)
格式如下：
LIB 库文件名+子程序目标文件名
如： Lib mylib.lib stdin.obj+dispbxd.obj

## Slide 78
第6&7讲作业：
Page 241：6.7
Page 244：6.15

## Slide 79
子程序补充例题：
利用子程序方法将键盘输入的一组带符号十进制字数据存储到缓存中。
子程序还包含将ASCII码转换为二进制数的过程。
输入时，负数用“－”引导，正数直接输入或用“＋”引导。
子程序用寄存器传递出口参数，主程序调用该子程序输入10个数据。
补充例题

## Slide 80
分析：
① 首先判断输入为正或负数，并用一个寄存器记录。
② 接着输入0～9数字（ASCII码），并减30H转换为二进制数。
③ 然后将前面输入的数值乘10，并与刚输入的数字相加得到新的数值。
④ 重复②、③步，直到输入一个非数字字符结束。
⑤ 负数进行求补，转换成补码；否则直接保存数值。
本例采用16位寄存器表达数据，所以只能输入＋327677～－32768间的数值。
但该算法适合更大范围的数据。

## Slide 81
.data
count= 10
array dw count dup(0) ;预留数据存储空间
.code
.startup
mov ax, @data
mov ds, ax
mov cx,count
mov bx,offset array
again: call read ;调用子程序输入一个数据
mov [bx],ax ;将出口参数存放缓冲区
inc bx
inc bx
call dpcrlf
;调用子程序，光标回车换行以便输入下一个数据
loop again
.exit 0
补充例题
;输入有符号10进制数的通用子程序
;出口参数：AX＝补码表示的二进制数值
; CX=0表示正数,CX=-1表示负数
;说明：负数用“－”引导，正数用“＋”引导或直接输入
;数据范围是＋32767～－32768
read proc
push bx
; push cx
push dx
xor bx, bx ;BX保存结果
xor cx, cx
;CX为正负标志，0为正，－1为负
mov ah, 1 ;输入一个字符
int 21h
cmp al, '+'
;是“＋”，继续输入字符
jz read1

## Slide 82
cmp al, '-'
;是“－”，设置－1标志
jnz read2
;非“＋”和“－”，转read2
mov cx, -1
read1: mov ah, 1
;继续输入字符
int 21h
read2: cmp al,'0‘
;不是0～9之间的字符，则输入数据结束
jb read3
cmp al, '9'
ja read3
sub al, 30h
;是0～9之间的字符，则转换为二进制数
;利用移位指令，实现数值乘10
shl bx, 1
mov dx, bx
补充例题
shl bx,1
shl bx,1
add bx,dx
mov ah,0
add bx,ax
;已输入数值乘10后，与新输入数值相加
jmp read1 ;继续输入字符
read3: cmp cx,0
jz read4
neg bx ;是负数，进行求补
read4: mov ax,bx ;设置出口参数
pop dx
pop cx
pop bx
ret ;子程序返回
read endp
;使光标回车换行的子程序
dpcrlf proc
... ;省略
dpcrlf endp
end